## Slide 1: ÚVOD DO KLINICKO - BIOCHEMICKÉ ANALYTIKY
Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, MU Brno, 22.3.2000

## Slide 2: PŘEHLED stanovovaných ANALYTŮ
KREVNÍ PLYNY ( pCO2, pO2, pH)
MINERÁLY/ IONTY (Na,K,Cl,Mg,FE)
ENZYMY ( CK,CK-MB,AMS,AST,LD)
HORMONY ( TSH,FT4,TESTO,hCG)
LÉKY/ TDM ( Cy,Digoxin,FK 506)
LIPIDY/ Apo ( Cholesterol HDL,ApoB)
PROTEINY ( CB,ALB,TnI,IgA)
TUMOROVÉ MARKERY (PSA,CEA)
Základní analyty (Glukóza,HbA1c)
Speciální analyty (sTfr,vitamíny)

## Slide 3: SPECIFICKÉ RYSY klinicko - biochemické analytiky
PREANALYTICKÁ fáze
ANALYTICKÁ fáze
POSTANALYTICKÁ fáze
Analytická fáze nemůže korigovat chyby fáze preanalytické (G.von Broviczeny)

## Slide 4: Preanalytická fáze zahrnuje:
POŽADOVÁNÍ laboratorního vyšetření
PŘÍPRAVU PACIENTA informovanost typ vzorku analyt
ODBĚR vzorku způsob a kvalita doba poloha pacienta místo odběru identifikace vzorku
ZACHÁZENÍ se vzorkem transport uchovávání/skladování úprava před analýzou
BIOLOGICKÉ faktory
INTERFERENCE

## Slide 7: Jak minimalizovat preanalytické vlivy? PREVENCÍ
VÝCVIKEM a VZDĚLÁVÁNÍM PERSONÁLU
INFORMACEMI pacientů
DODRŽOVÁNÍM PŘEDPISŮ nejenom v laboratoři, ale také na klinických pracovištích
Legalizací STANDARDNÍCH OPERAČNÍCH POSTUPŮ (SOP)
Přímou IDENTIFIKACÍ VZORKŮ
Používáním PRIMÁRNÍCH ODBĚROVÝCH nádobek
Provázaností LIS a NIS

## Slide 8: ANALYZOVANÝ MATERIÁL
B-KREV srážlivá nesrážlivá venózní arteriální kapilární nalačno ranní
S-SÉRUM
P-PLAZMA/ heparin Li, EDTA, citrát
U-MOČ jednorázová sbíraná
CEREBROSPINÁLNÍ tekutina (LIKVOR)
STOLICE, SLINY, POT, VÝPOTEK
Močový KÁMEN,...

## Slide 9: ODBĚR biologického materiálu
REŽIM před odběrem
DRUH ANAL. MATERIÁLU
POLOHA pacienta bez manžety s manžetou vleže vsedě
Další vlivy
VZHLED biologického materiálu
HEMOLYTICKÝ
IKTERICKÝ
CHYLÓZNÍ/ lipemický

## Slide 11: ODBĚROVÉ SOUPRAVY
JEDNORÁZOVÉ
SÉRUM gel x aktivátor srážení
PLAZMA heparinNH4,Li,EDTA,NaF,

## Slide 12: ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VYŠETŘENÍ MOČE
pH
PROTEIN/ proteinurie
GLUKÓZA
BILIRUBIN
UROBILONOGEN
KREV/ hematurie
LEUKOCYTY
NITRITY/ bakteriurie
Močový SEDIMENT

## Slide 13: Tvorba moče

## Slide 14
SCHEMA NEFRONU

## Slide 15: HeptaPHAN - BÍLKOVINY
PROTEINURIE:
Fyziologická do 150 mg/ 24h
Patologická PRERENÁLNÍ RENÁLNÍ GLOMERULÁRNÍ TUBULÁRNÍ SMÍŠENÁ POSTRENÁLNÍ
Citlivost a specifita albumin od 100 do 500 mg/l

## Slide 16: HeptaPHAN GLUKÓZA a ketolátky
FYZIOLOGICKY do 1,67 mmol/l
GLUKOSURIE = symptom DIABETES MELLITUS
ledvinový práh 9 - 10 mmol/l
GLUKOSURIE = screening pro latentní diabetes mellitus
citlivost cca 2 mmol/l
interference C--vitamín,...
princip glukóza GOD/ POD ketolátky Legalova reakce

## Slide 17: Princip stanovení GLUKÓZY GOD-POD (Trinderova reakce)

## Slide 18: BILIRUBIN a UROBILINOGEN
Zvýšená bilirubinurie při zvýšení konjugovaného bilirubinu v krvi
Princip: reakce konjug.bilirubinu s triazoniovou solí v kyselém prostředí
Citlivost cca 5 umol/l
Dg. význam: žloutenka (ikterus)
Urobilinogen a sterkobilinogen vznikají z bilirubinu
Princip: azokopulační reakce stabilizované diazoniové soli s urobilinogenem
Dg. význam: hemolytická anémie nebo omezení funkce jaterního parenchymu

## Slide 19: KREV a Ery
HEMATURIE/ HEMOGLOBINURIE fyziologicky cca do 2-3 Ery/ ul
Mikrohematurie cca do 2 500 Ery/ ul 0,5 ml krve do 1 l moče
Makrohematurie moč je zbarvena do červena
Princip: pseudoperoxidázový účinek hemoglobinu,který katalyzuje oxidaci chromogenu se stabilizovaným org.peroxidem

## Slide 20: MOČOVÝ SEDIMENT
ERYTROCYTY ledviny a močové cesty
LEUKOCYTY infekce ledvin,záněty
VÁLCE hyalinní Tamm-Horsfallův uroprotein granulované erytrocytové patol.proces v ledvině leukocytové
EPITELIE, KRYSTALY,...
bez odstředění ( také průtoková cytometrie)
po zahuštění centrifugací ( nativní a barvený sediment)