## Slide 1: STANOVENÍ KATALYTICKÉ KONCENTRACE ENZYMŮ
Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, MU Brno, 19.4.2000

## Slide 2: Enzymy
Biokatalyzátory
Snižují aktivační energii potřebnou pro chemickou reakci
V klinické biochemii se enzymy používají:  pro diagnostické účely  jako reagencie
Názvosloví
 triviální / historické TRYPSIN
 obecně užívané -AMYLÁZA ( AMS)
 vědecké 1,4--D-glukan glukanohydroláza
EC 3.2.1.1.

## Slide 3: Enzymy - stanovení
1) „ KINETICKÉ“ testy
fotometrické sledování časové změny absorbance (A)
t.j. rychlost reakce
podmínka:
 konstantní rychlost ( kinetika 0.řádu)
 vždy kontrolovat průběh reakce !

## Slide 5: Enzymy - stanovení
1) „ KINETICKÉ“ testy fotometrické sledování časové změny absorbance (A)
t.j. rychlost reakce
 často se používá optický test (NADH + H+)

## Slide 7: Enzymy - stanovení
1) „ KINETICKÉ“ testy fotometrické sledování časové změny absorbance (A)  často se používá optický test (NADH + H+)  faktory ovlivňující enzymovou reakci : TEPLOTA, pH, koncentrace SUBSTRÁTU, koE,... často se volí kompromis mezi optimálními podmínkami, cenou, technickými požadavky
DOPORUČENÉ metody ( IFCC, standardizovanéČR,...)
KATALYTICKÁ KONCENTRACE ENZYMU „aktivita“
kat/l ( dříve, ale ještě např. v Německu,USA U/l )
1 kat/l = 60 U/l

## Slide 11: Enzymy - stanovení
1) „ KINETICKÉ“ metody fotometrické sledování časové změny absorbance (A)
t.j. rychlost reakce
jednotky kat/l
2) IMUNOCHEMICKÉ metody stanovujeme hmotnostní koncentraci enzymu jednotky g/l

## Slide 12: AST
L-aspartát + 2-oxoglutarát  oxalacetát + L-glutamát
oxalacetát + NADH + H+  L-malát + NAD+
pyruvát + NADH + H+  L-laktát + NAD+
pyridoxal-5-fosfát + ApoAST  AST*
doporučuje se předinkubace 10 min při +37oC
start : 2-oxoglutarát ( 2 činidlová metoda)
start : sérum ( 1 činidlová metoda)
kalibrace: enzymový kalibrátor nebo teoretický faktor
endogenní

## Slide 13
AST
Klinický.význam:
  onemocnění myokardu (nekróza, AIM)
  onemocnění kosterního svalstva
  jaterní choroby
Je obsažena v cytoplasmě(30%) a v mitochondriích(70%) všech buněk ( zvláště hepatocytů,buněk srdečního svalu, ledvin a kosterních svalů)

## Slide 14: ALT
L-alanin + 2-oxoglutarát  pyruvát + L-glutamát
pyruvát + NADH + H+  L-laktát + NAD+
pyruvát + NADH + H+  L-laktát + NAD+
pyridoxal-5-fosfát + ApoAST  AST*
doporučuje se předinkubace 10 min při +37oC
start : 2-oxoglutarát ( 2 činidlová metoda)
start : sérum ( 1 činidlová metoda)
kalibrace: enzymový kalibrátor nebo teoretický faktor
endogenní

## Slide 15
ALT
Klinický.význam:
onemocnění jater ( akutní virová hepatitida)
onemocnění žlučových cest
dekompenzované srdeční vady (venostáza v játrech)
Je obsažena v cytoplasmě všech buněk ( zvláště hepatocytů, buněk srdečního svalu, ledvin a kosterních svalů

## Slide 16: AMS
POLYSACHARIDY OLIGOSACHARIDY MALTÓZA štěpí -1,4 glykozidické vazby
METODY
AMYLOKLASTICKÉ ŠKROB  OLIGOSACHARIDY  MALTÓZA + roztok jodu modré zbarvení
SACHAROGENNÍ
CHROMOLYTICKÉ Substrát = nerozpustný škrob s kovalentně vázaným barvivem

## Slide 17: AMS
METODY
s MOLEKULÁRNĚ DEFINOVANÝMI SUBSTRÁTY substráty značené 4-nitrofenolem na konci definovaného oligosacharidu -glukosidáza  MALTOSA + H2O  2 GLUKÓZA  metoda IFCC 1 molekula 4,6-ethyliden(G7)-4-nitrofenyl(G1)- -(1,4)-D-maltoheptaosidu 7 molekul glukózy + 1 molekula 4-nitrofenolu

## Slide 18: AMS
 Molární absorpční koeficient 4- nitrofenolu vodný roztok 1 056,8 (12) m2/ mol bílkovinný roztok 975,0 (18) m2/ mol pro koncentrace celkových bílkovin 65 - 77 g/l  CRM-BCR 318 certifikovaný referenční materiál
 druhá varianta substrátu pro měření AMS 2-chloro-4-nitrofenyl--D-maltotriosid

## Slide 19: Izoenzymy AMS
 SLINNÝ a PANKREATICKÝ izoenzym  geneticky podmíněný polymorfismus
 MAKROAMYLÁZOVÝ komplex = komplexy glykosylovaných izoenzymů s imunoglobulíny a jinými bílkovinami v séru Mr = 400 000 až 2 000 000

## Slide 20: Izoenzymy AMS
GELOVÁ FILTRACE
IZOELEKTRICKÁ FOKUZACE
ELEKTROFORÉZA
INHIBIČNÍ metody
METODY

## Slide 21
AMS
Klinický.význam:
onemocnění pankreatu (akutní pankreatitida, 5-12h)
onemocnění slinných žláz ( parotitis)
přítomnost makroamylasového komplexu
AMS je sekreční enzym vytvářený pankreatem, slinnými žlázami, část vzniká v játrech, plících.
Sérum obsahuje přibližně stejnou katalytickou koncentraci pankreatického a slinného izoenzymu.

## Slide 22
LPS
TRI- a DIACYLGLYROLY + H2O  GLYCEROL + 3-,2 MK
METODY
  TITRAČNÍ ( stanovení MK)
  TURBIDIMETRICKÉ ( snížení zákalu)
  „fotometrické“ ( stanovení glycerolu)
GLYCEROL + ATP  GLYCEROL-3-FOSFÁT + ADP
Glycerol-3-fosfát+ O2  dihydroxyacetonfosfát + H2O2
2H2O2 + 4-AAP + deriv.fenolu  4H2O + barevný derivát
micelární komplexy „nerozpustný substrát-kolipasa-žlučová kyselina (pH 9)
poznámka: LPS pankreatická a jaterní, lipoproteinová LPS

## Slide 23
LPS
Klinický.význam:
  detekce a vyloučení akutní pankreatitidy
  chronická pankreatitida ( relapsující)
  obstrukce pankreatického traktu

## Slide 24
ALP
monoestery kyseliny o-fosforečné + H2O

alkohol / fenol + fosforečnan
4-NITROFENYLFOSFÁT + H2O 4-NITROFENOL+ fosforečnan

## Slide 25
ALP
Klinický.význam:
  onemocnění jater
  onemocnění žlučových cest
  onemocnění kostí
  fyziologicky zvýšené hodnoty: děti a ženy (3 trimestr těhotenství)
V séru dospělých zdravých osob převažují jaterní izoenzymy, u zdravých dětí kostní izoenzym, u těhotných žen placentární izoenzym a u osob s krevní skupinou 0 a B stopy střevního izoenzymu.

## Slide 26: ALP a izoenzymy
N-methyl-D-glucamin (MEG) ( v ČR stand.metoda)
2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) (IFCC metoda)
Diethanolamin (DGKC)
IMUNOCHEMICKY ( kostní izoenzym)
ELEKTROFORÉZA
INAKTIVAČNĚ - INHIBIČNÍ metody
srážení LEKTINEM ( kostní izoenzym)
ALP v rozpuštěných lyofilizátech je nutné reaktivovat ( 2h při lab.teplotě)
METODY

## Slide 27
ACP
METODY
pH < 7,0
4-NITROFENYLFOSFÁT + H2O 4-NITROFENOL+ fosforečnan
1-NAFTYLFOSFÁT + H2O 1-NAFTOL + fosforečnan
1-NAFTOL + diazoniová sůl  azobarvivo
detekce prostatického izoenzymu: ACP - ACP inhibovaná vínanem

## Slide 28
ACP
Klinický.význam:
onemocnění prostaty ( karcinom)
některá kostní onemocnění (tumory a metastázy)
chronická ledvinná nedostatečnost
V séru lze dokázat prostatický a kostní izoenzym, dále malé množství jaterního,erytrocytárního a trombocytárního izoenzymu.
ACP není v séru/plazmě stabilní !
ACPP je pro dg.ca prostaty nahrazováno imunochemickým stanovením PSA

## Slide 29
CK
KREATINFOSFÁT + ADP  KREATIN + ATP
ATP + D-GLUKOSA  ADP + D-GLUKOSO-6-FOSFÁT
D-GLU-6-P + NADP+  D-GLUKONÁT-6-P +NADPH+H+
REAKTIVACE: doporučuje se N-ACETYL CYSTEIN ( NAC)
Je to DIMER skládající se ze 2 podjednotek: M ( muscle) B (brain)
Kombinací vznikají 3 izoenzymy : CK-MM, CK-MB, CK-BB CK- makro
CK-MB mass (hmotnostní koncentrace) IMUNOCHEMICKY

## Slide 30
CK
Klinický.význam:
onemocnění kosterního svalstva
onemocnění srdečního svalu (infarkt myokardu)

## Slide 31: ISOFORMY isoenzymů CK-MM a CK-MB
2 lysiny CKMM3
1 lysin CKMM2
0 lysin CKMM
1 lysin CKMB2
0 lysin CKMB1
myokard
karboxypeptidasa

## Slide 32: ISCHEMICKÁ KASKÁDA

## Slide 33: Časový průběh některých kardiálních markerů po AIM

## Slide 34
Úkoly klinické biochemie při dg. a léčbě AIM
        Spolehlivá diagnostika
        Sledování průběhu
        Posouzení rozsahu
        Sledování úspěšnosti reperfuze
marker signifikantní kulminace pokles poznámka
vzestup k normě
AST 4-8 h 16-48 h 3- 6 d specifita pro myokard nízká
LD 6-12 h 24 h 7-15 d specifita pro myokard nízká
HBD 12-96 h 24 h 7-20 d ruší hemolýza
CKMB 3-6 h 12-24 h 48-72 h Ery 0%, cytoplazma 100%
TnT 3-6 h 12-36 h 10-14 d nedostatečná standardizace
Myo 1-2 h 6-9 h 14-36 h nespecifické zvýšení při poškození kost.svalstva a poklesu GF

## Slide 36
Izoenzymy CK
Předpoklad: CK-BB v séru nepřítomen (=0)
Potom: CK-B x 2 = CK-MB

## Slide 37: Model tenkého myofilamenta -TROPONINY

## Slide 38
LD
pyruvát + NADH + H+  L-laktát + NAD+
Je to TETRAMÉR skládající se ze 2 podjednotek: M ( muscle) H (heart)
Kombinací vzniká 5 izoenzymů : LD1 H4 LD2 H3M LD3 H2M2 LD4 HM3 LD5 M4

## Slide 39
LD
Klinický.význam:
onemocnění srdečního svalu (infarkt myokardu)
onemocnění svalů
další choroby (hemolytická anémie, leukémie, onemocnění jaterního parenchymu,...hemolýza)
LD je cytoplasmatický enzym katalyzuje reakci anaerobní glykolýzy, to vysvětluje nález LD prakticky ve všech tkáních.

## Slide 40
Izoenzymy LD
DETEKCE
l-laktát + NAD+  pyruvát + NADH + H+
NADH + H+ + tetrazoliová sůl  NAD+ + FORMAZAN NBT,INT nerozpustný
HBD
2-OXOBUTYRÁT + NADH + H+  2-HYDROXYBURYRÁT + NAD+

## Slide 41
GMT / GGT
Katalyzuje přenos -glutamylového zbytku z
-glutamylpeptidů na jiný akceptor ( např. peptid nebo aminokyselina)
METODY
-L-glutamyl-3-karboxy-4-nitranilid (GLUCANE)
-L-glutamyl-4-nitranilid (GLU-4-NA)
GLUCANE + Glygly  GLU-Glygly + 5-A-2NB
5-AMINO-2-NITROBENZOÁT
GLU-4-NA + Glygly  GLU-Glygly + 4-NA
4-NITROANILID

## Slide 42
GMT
Klinický.význam:
    onemocnění jater
    obstrukce žlučových cest
    sekundární nádory jater
    monitorování chronického alkoholismu
    GMT je vázána na cytoplasmatické membrány.
    V krvi dokazatelný enzym je jen jaterního původu.

## Slide 43
CHE
estery CHOLINU + H2O  CHOLIN + příslušná kyselina
Sérum / plazma
ACETYLCHOLINESTERASA (substrát: acetylcholin) je obsažena v Ery, mozku
PSEUDOCHOLINESTERASA pochází z ribosomů jaterních buněk
thioestery cholinu + H2O  thiocholin + butyrát
thiocholin + DTNB 5-merkapto-2-nitrobenzoová kyselina
DTNB=kyselina 5,5´dithio-bis-nitrobenzoová žlutá

## Slide 44
CHE
Klinický.význam:
CHE vzniká v ribosomech jaterních buněk a je secernována do krve. Patologické je především snížení aktivity.
  poruchy proteosyntézy těžké hepatopatie hladovění organismu
  intoxikace organofosfáty nekompetetivní inhibitory
  vrozené chybění, atypické varianty,

## Slide 45
Enzymy v moči
1. NAG ( N-acetyl-beta-glukózaminidáza) TUBULÁRNÍ postižení LEDVIN
2. GMT