# Elektroforéza v přítomnosti SDS – SDS PAGE

Elektroforéza v přítomnosti SDS – SDS PAGE je jednoduchá, rychlá a reprodukovatelná metoda pro kvalifikovanou charakterizaci a srovnání bílkovin.Tato metoda separuje  bílkoviny na základě rozdílné relativní molekulové hmotnosti.  SDS se zde váže  na bílkovinný řetězec v poměru 1.4 g SDS na 1g bílkoviny, přičemž délka komplexu SDS – bílkovina je úměrná jeho molekulové hmotnosti. Na základě srovnání relativních mobilit neznámé bílkoviny a standardů je pak možné určit její relativní molekulovou hmotnost.

elektromigrační dráha neznámé bílkoviny

Relativní mobilita (Rf )  =  ----------------------------------------------------

celková délka elektroforézy

## Kalibrační závislost Log MW = f (Rf )

## I.  Příprava gelu

### A. Sestavení gelového sendviče

Na stojánek položte držák, k jeho vnitřní straně umístěte delší sklo, na ně spacery a pak kratší sklo. Držák stáhněte a upněte ve stojánku.

B.  Nalévání separačního gelu.

Na  elektromagnetickou míchačku dejte kádinku s míchadlem a do ní pipetujte  roztoky  podle schématu, roztoky nepipetujte ústy !

1.3  ml  separačniho   pufru  pH  8.3

  - ml  roztoku  akrylamidu

  - ml  destilované  vody

50   μl    10 %  persíranu  amonného

5   ul     TEMEDu

Promíchejte polymerizační směs zvýšením otáček a nasajte ji do injekční stříkačky. Směs opatrně nastříkněte mezi skla do výše zářezu a převrstvěte n-butanolem. Ponechte polymerovat tak dlouho, až se mezi gelem a vodnou fází vytvoří ostré rozhraní.

Slijte nezpolymerovanou část, promyjte vodou ze střičky a odsajte přebytek kapaliny filtračním papírem.

C.  Nalévání koncentračního gelu

Na  elektromagnetickou míchačku dejte kádinku s míchadlem  a do ní pipetujte roztoky podle schématu, roztoky nepipetujte ústy !

  - ml  koncentračního  pufru  pH

  - ml  roztoku  akrylamidu

  - ml  destilované  vody

50     ul   10 % persíranu  amonného

5     ul   TEMEDu

Promíchejte polymerizační směs zvýšením  otáček a nasajte ji do injekční  stříkačky. Mezi skla  nastříkněte polymerizační  směs a  vložte  do ní  hřebínek. Ponechte polymerovat.

Vyjměte hřebínek z gelu a vzorkové jamky vypláchněte destilovanou vodou.  Gel vložte do vlhké komůrky.

#### II .  Elektroforéza

##### A. Sestavení  aparatury

Ke vnitřnímu elektrodovému  prostoru připevněte gel a prázdný držák s kratším sklem. Takto sestavený  vnitřní elektrodový prostor vložte do nádobky a naplňte elektrodovým pufrem.

## Elektroforetická aparatura  Mini  Protean  II

B. Nanesení  vzorku.

Do vzorkových jamek  naneste pomocí stříkačky  20 l  vzorku, tak abyste je podvrstvili pod  elektrodový pufr. Mezi  jednotlivými vzorky stříkačku vypláchněte destilovanou vodou.

##### C. Vlastní elektroforéza

Elektroforetickou aparaturu uzavřete víkem a připojte ji ke zdroji stejnosměrného napětí. Na zdroji nastavte konstantní napětí 125 V a po zapnutí ponechte elektroforézu probíhat tak dlouho, až zóna bromfenolové modři doputuje ke spodnímu okraji gelu.

###### D. Ukončení elektroforézy

Vypněte zdroj, otevřete elektroforetickou aparaturu, vyjměte z ní vnitřní elektrodový prostor, a slijte elektrodový pufr. Uvolněte z vnitřního elektrodového prostoru držák s gelem a opatrným zapáčením od sebe uvolněte skla. Z gelu odstraňte koncentrační část a zbytek přeneste do fixačního roztoku.

III.  Detekce bílkovin stříbrem

krok                              roztoky                                                                      čas

1.	60  ml  50 %  acetonu, 1.5  ml  50 %  TCA ,  25 l  37 % HCHO		5 min

2. 	opláchněte  3x deionizovanou vodou                                                          	3 x 5 s

3.  	promytí  deionizovanou  vodou                                                                    5 min

4.  	opláchněte  3x  deionizovanou vodou                                                          3 x 5 s

5. 	60  ml  50  %  acetonu                                                                                  5  min

6. 	100  l    10  %   Na2S2O3 v 60  ml  deionizované  vody                             1  min

7 .  	opláchněte  3x  deionizovanou vodou                                                      	3  x  5 s

8 .  	0.8  ml  20  %  AgNO3 , 0.6  ml  37  %  HCHO ,   60  ml  H2O               	8  min

9 .  	opláchněte  2x  deionizovanou vodou                                                       	2  x  5 s

10. 	60  ml  2  %  Na2CO3 , l   37  %  HCHO , 25l   10  % Na2 S2O3     	10-20 s

11. 	1  %  HAc                                                                                                  	30 s

12.  	promytí  deionizovanou  vodou                                                                 	10 s

IV.  Sušení gelu

Gel  přeneste  do  1  %  roztoku  glycerínu  a  ponechte  jej  zde  15  minut  ekvilibrovat.  Do  stejného roztoku vložte na 5 minut celofánovou folii, gel a zalijte jej trochou glycerínového  roztoku. Gel překryjte celofánovou folií a  pomocí  skleněné  tyčinky vytlačte  gel  gumovou  membránou a vrchním víkem. Zapněte sušičku a ponechte gel sušit asi  2  hodiny  při  80  0 C.

!!!!! Důležité upozornění !!!!!

Monomery používané pro přípravu gelu jsou neurotoxiny a proto :

- roztoky nikdy nepipetujte ústy

- pracujte v rukavicích

- pracujte v digestoři