# Izoelektrická fokusace

PI 8 IsoPrimeTM multikomorová elektroforetická jednotka je integranovaný systém pro preparativní protein purifikace s využitím PriME – principu.

PriME ( Preparative Isoelectric Membrane Electrophoresis) poskytuje vysoké rozlišení izoelektrické fokusace na imobilizovaných pH gradientových gelech.

PriME – je jednoduchá technika, která izoelektricky čistí proteiny v roztoku.

Gely, obsahující imobilizovaný pH gradient, mohou být tvořeny kopolymerizací akrylamidu s různými akrylamidovými pufry. Protože je pufr kovalentně vázán na gel, nosiče jako jsou amfolyty, nejsou vyžadovány k udržení pH-gradientu. Se správným výběrem pufrů a jejich objemů, lze separovat na gelech proteiny lišící se pI o 0,005pH-jednotku.

## Příprava isoelektrických membrán

Ideální pH membrán je takové, kdy je hodnota pI proteinu nejvíce vzdálená od hodnot pH sousedních membrán. K tvorbě membrán o různém pH se používají akrylamidové pufry o různém pK.

# Text boxes

1.Úvod

2.Popis přístroje

3.Přípravná purifikační fáze

4.Příprava isoelektrických membrán

5.Systematické stanovení pI

6.Purifikace

7.Postup měření

Základní části přístroje:

-separační modul

-cirkulační systém

-bezpečnostní obvod

Obr. Separační a cirkulační systém

Přístroj je schopen analyzovat:

- isoformy proteinů o stejné molek. hmotnosti

- degradační a modifikované produkty proteinů

- proteiny s molek. hmotností < 300kD

Přípravná purifikační fáze:

- odsolení vzorku

- stabilizace proteinu v roztoku

CHAPS                                                          1-2%

CHAPSO        				       1-2%

Digitonin                                                        1-2%

NP-40       				       1-2%

Tween 20				       1-2%

Zwittergent 				       1-2%

(-Octyl glucosid 			       1-2%

N-Octyl-(-D-glycopyranoside 	                    1-2%

Urea				                    až 8M

Tetramethyl urea			       až 6M

Sorbitol/Mannitol       			       až 40%

Glycerol				       5-40%

Ethylene glycol		                                 5-40%

Propylene glycol                                            5-40%

Dimethyl sulfoxide (DMSO)       	      až 40%

### Obr. Rozpouštějící reagenty

Obr. Tvorba membrán

Limity přístroje:

-k rozpuštění proteinů nepoužívat roztoky solí

-stabilní enzymy v daném pH – prostředí

-proteiny s molek. hmotností >300kD neprochází

Obr. Vložení membrány

#### Promytí přístroje

- 30ml vody do všech nádobek

- startovní proud je 10mA a klesá

- startovní napětí je 500-900V a roste

Postup měření:

1. provést purifikaci konvenčními metodami

2. odsolit vzorek

3. rozpustit protein

4. stanovit pI proteinu

5. vybrat membrány o vhodném pH

6. připravit isoelektrické membrány

7. spustit měření